ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

-

EXPERTIZA TEHNICA

1. Scopul

Analiza structurii de rezistenta a blocului de locuinte din punctul de vedere al asigurarii cerintei esentiale "rezistenta mecanica si stabilitate" in vederea realizarii lucrarilor de interventie pentru izolarea termica a blocului de locuinte ................. din localitatea ..........................., judetul/ sectorul ........, str. ............... nr ......

Expertiza tehnica se efectueaza de catre expert tehnic .................................................................... (numele si prenumele) atestat pentru cerinta esentiala ............... (rezistenta mecanica si stabilitate), posesor al Certificatului de atestare seria ................... nr. ................................ .

2. Metoda de investigare

Metoda de evaluare calitativa E1*) (conform Normativului pentru proiectare antiseismica, Indicativ P100-92, cap. 11 si 12, revizuite in anul 1996)

3. Continutul expertizei tehnice:

a) imagini foto ale anvelopei blocului si, dupa caz, ale avariilor constatate la elementele structurale;

b) descrierea blocului de locuinte din punct de vedere:

(i) arhitectural;

(ii) al structurii de rezistenta;

(iii) functional;

c) analiza comportarii in timp la actiuni seismice a blocului de locuinte si, dupa caz, la evenimente accidentale - explozii, incendii, tasari, care pot afecta stabilitatea blocului de locuinte si/sau conditioneaza realizarea masurilor de izolare termica a anvelopei acestuia, luandu-se in considerare:

(i) conditiile locale ale amplasamentului;

(ii) perioada de proiectare/executie a cladirii;

(iii) starea tehnica actuala a elementelor de constructie - fundatie, stalpi, grinzi, diafragme -, inclusiv ale anvelopei blocului - partea opaca, partea vitrata, balcoane, atice, terase/sarpante, socluri, trotuare de protectie etc.;

d) aprecieri asupra nivelului de confort si uzura al blocului;

e) descrierea lucrarilor de interventie executate in trecut, motivul si tipul interventiei (reparatii, reconstructie, consolidari ca urmare a avariilor provocate de seisme, tasari, coroziune, accidente tehnice -, transformare, extindere in plan, supraetajare etc.).

4. Concluzii si recomandari:

. ..............................................................................................................................

. ..............................................................................................................................

NOTA:

1. In cazul in care expertiza tehnica prevede necesitatea efectuarii unor lucrari de consolidare/reparatii care conditioneaza executarea lucrarilor de interventie, contractorul proiectarii lucrarilor de interventie informeaza in scris coordonatorul local in vederea dispunerii de catre acesta a masurilor ce se impun.

2. In cazul in care expertul tehnic se pronunta asupra necesitatii consolidarii structurii blocului de locuinte, coordonatorul local dispune, in conditiile legii, masurile ce se impun pentru reducerea riscului seismic al acestuia, situatie in care poate rezilia contractul de servicii de proiectare pentru realizarea izolarii termice a blocului de locuinte, cu plata corespunzatoare a expertizei tehnice efectuate si, implicit, rezilierea contractului de mandat incheiat cu asociatia de proprietari.

Data ............

Intocmit
                                                    Expert tehnic atestat,
                                               .................................
                                                     (numele si prenumele)
                                                             L.S.

___________

*) Evaluarea calitativa urmareste sa stabileasca masura in care regulile de conformare generala a structurilor si de detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt respectate in constructiile analizate. Actiunea de evaluare este precedata de culegerea informatiilor necesare in acest scop vizand calitatea conceptiei de realizare a constructiei si a proiectului pe baza caruia s-a construit cladirea, calitatea executiei si a materialelor puse in opera si starea de afectare fizica a constructiei.